## Slide 1: Проектирование цифровых устройств на ПЛИС

## Slide 2: Рівні опису архітектури обчислювальних систем

## Slide 3: Рівні опису архітектури обчислювальних систем
Віртуальний рівень
Віртуальна машина, ПО
Проектування обчислювальних систем
Процеси
Мовні конструкції
Процеси
Процеси
Процеси
Процеси
Структури даних
Функціональний рівень (Фізична структура ОМ)
Логічний рівень (Розробка цифрових вузлів та пристроїв на ПЛІС)
Процеси
Процеси
Процесори
Процеси
Процеси
Пристрої Вв/Вив
Комунікаційне середовище
Процеси
Процеси
Пам’ять
Машинні команди, протоколи обміну даними
…
Операційні схеми, мікроалгоритми, цифрові діаграми
…

## Slide 4: СХЕМОТЕХНИКА
Электронное (цифровое) устройство
Задача
Синтез электронных схем
Определение параметров составляющих элементов
Основная цель проектирования цифровых устройств
Электронная схема
Техническая (цифровая) система
Выполнение функциональной задачи
Обеспечение наилучшего баланса между производительностью, надежностью и затраченными ресурсами на производство.
Элементная база
Традиционная
Современная
Дискретные элемента электроники (транзисторы, диоды, резисторы, …
Интегральные схемы (ИС)
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), заказные, полузаказные ИС
Интегральные схемы (память, процессорное ядра, другие ИС
Теория линейных и нелинейных электрических цепей, электродинамика (физические параметры электронных схем);
Дискретная математика, компьютерная логика, компьютерная арифметика, теория автоматов (логика работы электронных схем)
Программирование (современные инструменты проектирования електронных схем)
Теоретическая база

## Slide 5: Транзистори
1947 г
(Bell Laboratiries, США)
Первый транзистор
Точечное устройство на основе германия
1950 г
(Bell Laboratories, США)
Биполярный транзистор
Широко применяются в производстве интегральных схем
Вытеснены кремниевыми биполярными транзисторами
1954 г
Начат промышленный выпуск транзисторов - было произведено немногим более 1 млн. транзисторов.
Соединения
биполярных транзисторов
Логический вентиль
транзисторно-транзисторной логики
ТТЛ
Логический вентиль
Эмиторно-связанной логики
ЭСЛ
1962 г
(Лаборатория RCA, Прингстон)
Металл-оксид-полупроводниковый полевой транзистор
(МОП-транзистор, полевой транзистор)
1960 г
Впервые созданы интегральные схемы –
несколько биполярных транзисторов на микрокристалле.
Несколько медленнее, но дешевле, меньше размером,
потребляют существенно меньше энергии
Соединения
полевых транзисторов
Комплементарный металл-оксид
полупроводниковый елемент
КМОП
Базовые логические элементы, лежащие в основе интегральных схем
Современные КМОП вентили догнали ТТЛ по быстродействию,
имеют значительно меньшую мощность потребления энергии
Соединения транзисторов – логические вентили
Набор логических вентилей на кристалле - ИС

## Slide 6: “The Early History of Transistors in Germany”
This is a photo of the first commercial junction transistor available from Siemens & Halske.
Transistor Museum Lecture Hall “The Early History of Transistors in Germany”
http://www.semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/RHerzog/RHerzog_Page4.htm
The two photos above illustrate (1) TELEFUNKEN OC601 pnp junction transistor and (2) VALVO OC70 pnp junction transistor. Both from 1954.

## Slide 7: Статическое ОЗУ Микропроцессоры
Статическое ОЗУ используются в ПЛИС для хранения конфигурации устройства
Некоторые типы ПЛИС содержат встраиваемые микропроцессорные ядра
1970 г
(Firechild, США)
256 бит – микросхема статического ОЗУ
1971 г
(Intel, США)
Первый микропроцессор – Intel 4004
Программируемые логические
устройства (ПЛУ)
1970 г
Первые ПЛУ
ППЗУ - функции памяти компьютера (ПЗУ)
Хранение программ и констант
Низкая степень интеграции
Очень простые
Микросхемы малой и средней степени интеграции (ИС) — до 100 / до 1000 элементов в кристалле.
Большая интегральная схема (БИС) — до 10000 элементов в кристалле.
Сверхбольшая интегральная схема (СБИС) — свыше 10000 элементов в кристалле.
1976 степень интеграции - четверть миллиона.
1980 степень интеграции – миллион (появление ПЛИС)
2000 степень интеграции приблизилась к 10 млн

## Slide 8: Архитектура ПЛУ на ППЗУ Программируемые постоянные запоминающие устройства
Изначально созданы для реализации постоянной памяти компьютера - хранения программных инструкций и констант.
Предложено эффективное применение - использование ППЗУ для реализации любой комбинационной логики

## Slide 9: Преимущества и недостатки решения
Преимущества:
Замена множества микросхем одной - удешевление устройства
- уменьшение размеров устройства на печатной плате
Микросхема конфигурируется в зависимости от требований решаемой задачи
- гибкость производства
Уменьшение количества паяных соединений – повышение надежности
Внутренние каналы связи более быстродействующие – повышение быстродействия
Возможность перепрограммирования устройства СПЗУ, ЭСПЗУ (исправление ошибок на печатной плате весьма трудоемкий процесс)
Недостатки: - ограничение гибкости проектирования
- предопределенная конфигурация не позволяет выполнить более сложные устройства на одном кристалле
Ограничение на количество выводов , причем количество выводов предопределено на производстве
Эффективны для функций с большим количеством входных произведений (входной массив предопределен)
Эффективны для реализации функций с малым количеством выходных наборов

## Slide 10: Архитектура ПЛМ Программируемые логические матрицы (1975 г) Programmable Logic Array – PLA
Решение проблем, связанных с ограничениями ППЗУ
Программируемый массив функций И и программируемый массив функций ИЛИ
Задаются параметрами (m, n, q):
m – число входов; n – число выходов; q – число промежуточных шин
Наиболее распространенные типы ПЛМ: ПЛМ (12, 8, 96); ПЛМ (16, 8, 48); ПЛМ (20, 16, 72);

## Slide 11: Пример реализации системы переключательных функций на ПЛМ (4,3,7)
х4 | х3 | х2 | х1 | y3 | y2 | y1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | –
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | – | – | –
1 | 0 | 0 | 0 | – | – | –
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | –
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | –
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | –
1 | 1 | 0 | 1 | – | – | –
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | –
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | –

## Slide 12: Программируемые массивы логики
PAL – Programmable Array Logic
Программируемый массив логики (1975 год)
Программируемая матрица ”И” , фиксированная матрица “ИЛИ”
Программируемая матрица ”И” , фиксированная матрица “ИЛИ_НЕ”
Единственная программируемая матрица “И-НЕ” или “ИЛИ_НЕ”
GAL – Generic Array Logic
Изменяемый массив логики
Электрически стираемые разновидности PAL (1983 год)
Сложные ПЛУ
SPLD - Simple PLD CPLD – Complex PLD (современные устройства)
Сложные (простые) программируемые логические устройства (конец 1970-х Altera)
Блоки простых ПЛУ + программируемая коммутационная матрица
Основная проблема – ограничение на количество наборов произведений
Увеличивалось количество входов и выходов,
Реализация возможности инвертировать выходы,
Реализация выходов с тремя состояниями (можно отключать вообще),
Организация регистровых выходов (использование регистров-защелок)
Реализация обратных связей (использование выходов в качестве дополнительных входов)
что позволяет строить многокаскадные комбинационные схемы.

## Slide 13: ПЛУ – конца 80 годов
Относятся к микросхемам средней степени интеграции, с небольшим количество вентилей;
Имеют невысокое быстродействие;
Не нашли широкого практического применения не смотря на активное развитие;
На сегодняшний считаются морально устаревшими.
Наиболее известные разработки и модификации ПЛУ принадлежат фирмам
INTEL, ALTERA, AMD, LATTICE SEMICONDUCTER;
Использовались для реализации устройств для которых не существовало готовых ИС средней степени интеграции;
Использовались для реализации относительно простых устройств;
1980 степень интеграции – миллион (появление ПЛИС)

## Slide 14: Технология программирования ПЛУ
Метод плавких перемычек
Метод наращиваемых перемычек
Устройства программируемые фотошаблоном
Программатор
Специальное устройство для прожигания ПЛУ в лабораторных условиях

## Slide 15: Ячейка ПЗУ созданная с помощью фотошаблона
Ячейка ППЗУ на основе транзистора с плавкой перемычкой
Технологии однократного программирования электрических связей
Технологии с возможностью перепрограммирования
СППЗУ (Стираемое ППЗУ) Стираемые ПЛУ
Транзистор с плавающим затвором
Дорогостоящий корпус
Наличие источника УФ излучения
Стираемое полностью
ЭСППЗУ (Электрически стираемое ППЗУ) FLASH память
Транзистор + транзистор с плавающим затвором
Стирание электрическим способом
Поcловно
Статическое ОЗУ
Элемент статического СОЗУ + управляющий транзистор
Многократно стираемые
Занимают значительное место на кристалле (4-6-транзисторов)
Энергозависимые
ПЛИС

## Slide 16: Технологии изготовления ПЛУ
Технология | Преимущественная область применения | Особенности устройств
Плавкие перемычки | Простые ПЛУ ППЗУ | Не перепрограммируются Программируются в лабораторных условиях Энергонезависимые
Наращиваемые перемычки | Простые ПЛУ ППЗУ | Не перепрограммируются Программируются в лабораторных условиях Энергонезависимые
Программирование фотошаблоном | ППЗУ Сложные ПЛУ Заказные ИС Полузаказные ИС | Не перепрограммируются Изготавливаются только на производстве Производство дорого и трудоемко Энергонезависимые
СППЗУ | Простые и сложные ПЛУ | Стираемые Энергонезависимые
ЭСППЗУ | Простые и сложные ПЛУ Некоторые ПЛИС | Перепрограммируются Энергонезависимые
FLASH | Простые и сложные ПЛУ Некоторые ПЛИС | Перепрограммируются Энергонезависимые
Статическое ОЗУ | ПЛИС Некоторые сложные ПЛУ | Энергозависимые Перепрограммируются быстро и многократно Программируются в лабораторных условиях

## Slide 17
Обобщенная классификация интегральных микросхем
Стандартные ИС
Специализированные ИС
ПЗУ
Статическое ОЗУ
Динамическое ОЗУ
Микросхемы памяти
Разнообразные логические элементы и узлы
Микропроцессоры
…
ПЛУ (морально устарели)
ПЛИС
СPLD
ASIC – Заказные и полузаказные ИС
SoC

## Slide 18
Классификация специализированных ИС

## Slide 19: Заказные и полузаказные ИС (ASIC, Аpplication Specific Integrated Circuit, Structured ASIC)
Достоинства:
При массовом производстве имеют невысокую цену.
До появления современных ПЛИС не имели аналогов c с точки зрения реализации сложного нестандартного оберудования.
Заказные и полузаказные ИС являются энергонезависимыми.
Для полностью заказных ИС спроектированное устройство содержит необходимое количество вентилей, на кристалле нет ничего лишнего и нет свободного места
За счет наиболее оптимальной трассировки достигнуто максимально-возможное быстродействие, достигнуто минимальное енергопотребление
За счет сверхвысокой степени интеграции возможна реализация сколько угодно сложных цифровых устройств.
Для полузаказных ИС: имеют более разумную цену и приемлемую скорость разработки за счет использования частично готовой конфигурации.
Недостатки:
Окончательный вариант конфигурации зашивается в кристалл и для модификации требуется создание новой версии устройства.
Заказные ИС: Разработка и производство сложный, длительный, трудоемкий, дорогостоящий процесс.
Для полузаказных ИС: В качестве недостатка следует сказать, что все внутренние ресурсы микросхем не используются, кроме того расположение вентилей строго определено и трассировка внутренних соединений не всегда оптимальна, что сказывается на быстродействии микросхемы, производительности и потребляемой мощности.

## Slide 20: Программируемые логические интегральные схемы, ПЛИС (FPGA, Field Prоgrammable Gate Array)
Достоинства:
Высокая степень интеграции. Миллионы вентилей;
Реализация таких же сложных функций, которые раньше могли быть решены только с использованием заказных ИС.
С точки зрения реализуемых функций имеют более гибкую структуру чем CPLD
ПЛИС программируются в лабораторных условиях (в отличии от устройств внутренняя структура которых жестко зашита на производстве.
Функциональность устройства может быть задана на месте в соответствии с специализированными требованиями заказчика, устройство может быть отлажено и модифицировано на месте.
можно отлаживать, как весь проект целиком, так и отдельные цепи устройства.
Стоимость изготовления ниже стоимости изготовления заказных МС, однако при массовом производстве заказные ИС дешевле.
Очень дешево можно создавать и отлаживать опытные образцы, а затем налаживать массовый выпуск на ИС.
простое внесение изменений устройства, сокращение сроков выхода устройства на рынок.
Привлекательны не только для промышленного производства, но и для небольших компаний разработчиков.
могут программироваться однократно или многократно.
может программироваться внутрисистемною, т.е. функции устройства ПЛИС уже встроенного в электронную систему могут быть запрограммированы или модифицированы.
Недостатки:
Энергозависимые. При выключенном питании конфигурация стирается.

## Slide 21: Сложные программируемые логические устройства CPLD (Сomplex Рrogrammable Logic Device)
Преимущества
Энергонезависимые структуры
Обладают всеми преимуществами ПЛИС
В основе лежат программируемые логические блоки, реализующие СДНФ функции.
Программируемые логические блоки объединятся в крупные— макроячейки, соединённые с внешними выводами и внутренними шинами.
Функциональность CPLD кодируется в энергонезависимой памяти (FLASH), поэтому нет необходимости их перепрограммировать при включении.
Недостатки
Не высокая гибкость проектирования, ограниченные возможности с точки зрения реализации сложных устройства

## Slide 22: Некоторые параметры технологического процесса изготовления интегральных микросхем
Техпроцеси більше 100 нм
10 мкм Intel 4004 ЦП - 1971 рік,
6 мкм
3 мкм 1959 р.
1,5 мкм 1982 р.
1 мкм
0,8 мкм
0,6 мкм
0,35 мкм
0,25 мкм
0,18 мкм
0,13 мкм 2000 – 2001 Pentium, Celeron,
Xeon, AMD
Техпроцеси менше 100 нм
90 нм (0,09 мкм) 2002 – 2003 Pentium 4
65 нм (0,065 мкм)
50 нм (0,050 мкм)
45 нм (0,045 мкм)
32 нм (0,032 мкм)
28 нм (0,028 мкм)
22 нм (0,022 мкм) 2009 – 2012 рр Cyclon II
16 нм FinFET
14 нм (0,014 мкм) 2014 – 2015 рр
10 нм (0,01 мкм)
7 нм (0,007 мкм)
5 нм (0,005 мкм) 2020 р
Менше 5 нм 2028 р
https://uk.wikipedia.org/wiki/Технологія_виробництва_напівпровідників

## Slide 23: Технические характеристики микросхем компании INTEL
Характеристика | 8086 | 80286 | 80386DX | 80386SX | 80486DX | 80486SX
Год выпуска | 8.6.78 | 1.2.82 | 17.10.85 | 16.6.88 | 10.4.89 | 22.4.91
Тактовая частота | 5MHz, 8MHz, 10MHz | 6MHz, 10MHz, 12MHz | 20MHz, 25MHz, 33MHz | 16MHz, 20MHz, 25MHz, 33MHz | 25MHz, 33MHz, 50MHz | 16MHz, 20MHz, 25MHz, 33MHz
Количество транзисторов | 29 тыс. | 130 тыс. | 270 тыс. | 270 тыс. | 1.2 млн | 1.1 млн
Быстродействие(оп. в сек.) | 0.3-0.7 млн | 0.99-2.66 млн | 5-11 млн | 2-2.9 млн | 27-41 млн | 13-27 млн
Технологический процесс | 3 мкм | 1.5 мкм | 1 мкм | 1 мкм | 1 мкм, 0.8 мкм | 0.8 мкм
Характеристика | Pentium | Pentium Pro | Pentium MMX | Pentium II | Celeron | Pentium III
Год выпуска | 22.3.93 | 1.11.95 | 8.1.97 | 7.5.97 | 15.4.98 | 26.2.99
Тактовая частота | 60MHz, 66MHz, 75MHz, 100MHz, 120MHz, 133MHz, 150MHz, 166MHz, 200MHz | 150MHz, 166MHz, 180MHz, 200MHz | 166MHz, 200MHz, 233MHz | 233MHz, 266MHz, 300MHz, 333MHz, 350MHz, 400MHz, 450MHz | 266MHz, 300MHz, 333MHz, 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466MHz, 500MHz, 533MHz | 450MHz, 500MHz, 550MHz, 600MHz, 650MHz, 700MHz, 733MHz
Количество транзисторов | 3.1-3.3 млн | 5.5 млн | 4.5 млн | 7.5 млн | 7.5-19 млн | 9.5-28 млн
Технологический процесс | 0.8 мкм, 0.6 мкм, 0.35 мкм | 0.6 мкм, 0.35 мкм | 0.35 мкм | 0.35 мкм, 0.25 мкм | 0.25 мкм | 0.25 мкм, 0.18 мкм

## Slide 24: Структура ПЛИС фирмы Xilinx
На одной ячейке (ТИ)
ОЗУ 16х1;
16-разрядный сдвиговый регистр
На восьми ячейках (ЛБ)
ОЗУ 16х8; ОЗУ 32х4; ОЗУ 64х1
128 –разрядный сдвиговый регистр

## Slide 25: Встроенные функциональные блоки
Блоки ОЗУ
Умножители
Микропроцессорные ядра
Логические
ячейки

## Slide 26: Ведущие производители
Atmel
Altera
Lattice Semiconductor
Xilinx
Actel
Распределённая память ПЛИС, выполняется
на основе энергозависимых ячеек статического ОЗУ
(Xilinx и Altera) - энергозависимые
на основе энергонезависимых ячеек Flash-памяти
(Actel и Lattice Semiconductor) – энергонезависимые
CPLD, FPGA на энергозависимых ячейках ОЗУ – встроенная FLASH + MK (Altera) - энергонезависимые

## Slide 27: Система автоматизации проектирования Quartus II ALTERA

## Slide 28: СБИС программируемой логики фирмы Altera
Cтруктурированные полузаказные микросхемы ASIC, архитектура микросхем Stratix
Микросхемы высокой и средней степени интеграции
STRATIX, APEX 20К, FLEX 10К
Микросхемы невысокой цены
CYCLON, ACEX 1K
Микросхемы с реализацией высокоскоростных протоколов обмена данными
  STRATIX GX
  MERCURY
CPLD микросхемы
MAX 7000 MAX 3000 (не развиваются и не поддерживаются)
Микросхема MAX II (реалзована по классической FPGA схеме)
Встоенные процессорные ядра
NIOS, EXCALIBUS
Конфигурационные ПЗУ (память + встроенный контроллер)

## Slide 29: Системы автоматизации проектирования фирмы Altera
  Quartus II поддерживает все семейства микросхем
    Stratix, Stratix GX, Cyclone, APEX II, APEX 20K/E/C, Excalibur, & Mercury Devices
    FLEX 10KE, ACEX 1K, FLEX 6000, MAX 3000A, MAX 7000AE, & MAX 7000B Devices
  Quartus II Web Edition (30 ДНЕЙ)
    Бесплатная версия
    Система с ограниченными возможностями
    MAX PLUS II
    FLEX, ACEX, & MAX
    MODEL SIM – мощная среда моделирования,
    много возможностей

## Slide 30: Проект перед компиляцией

## Slide 31
Редактор Netlist Viever
( Преобразование описания проекта (всех блоков и узлов в примитивы понятные Quartus II. Quartus II преобразует проект в схему, реализуемую на заданной элементной базе.)

## Slide 32: Редактор Technology Map Viever
(результаты размещения проекта в топологии МС. Все в виде ячеек- c указанием номера ячейки и даже логической функции, которая выполняется)

## Slide 33: Топологический редактор Chip Planner
(просмотр и редактирование топологии МС)

## Slide 36: Редактор назначений контактов Pin Planner
Assignments => Pin Planner

## Slide 37: Отчет о результатах моделирования (отображение временной диаграммы)

## Slide 38
Поведенческое описание объектов
module half_adder_beh1 (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
wire S, C;
always @ (A or B)
begin
if ((A==0) or (B==1)) and ((A==0) or (B==1))
begin S<=1’b1; C<=1’b0; end
else
begin
S<=1’b0;
if (A==0) and (B==0)
C<=1’b0;
else C<=1’b1;
end
end
endmodule
A
B
S
C
Half_adder
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Объект представлен в виде “черного ящика” с входами и выходами
Программа описывает зависимость выходных сигналов от входных на уровне одного процесса.
module half_adder_beh2 (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
wire S, C;
аlways @ (A or B);
begin
S<=A^B; / S = A хor B
C<=A&B; / S = A and B
end
endmodule

## Slide 39: Структурная модель полусумматора
module half_adder_gate (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
and UAND (C, A, B);
xor UXOR (S, A, B);
endmodule
A
B
S
C
Структурное описание – структура объекта, как композиция компонентов, соединенных между собой и обменивающихся сигналами.
Структурная модель - использование библиотечных модулей, или создание собственных
использование
библиотечных
модулей and и xor

## Slide 40: Модуль мультиплексора (Behavior model)
always @ (sel or a or b or c or d)
if (sel == 2’b00) out = a;
else if (sel == 2’b01) out = b;
else if (sel == 2’b10) out = d;
else out = d;
always @ (sel or a or b or c or d)
case (sel)
2’b00: out = a;
2’b01: out = b;
2’b10: out = c;
default: out = d;
endcase
sel[1] | sel[0] | out
0 | 0 | a
0 | 1 | b
1 | 0 | c
1 | 1 | d
MX
a
b
out
d
c
sel[0]
sel[1]
module mx_beh (sel, a, b, c, d, out);
output out;
input sel, a, b, c, d;
wire a, b, c, d;
wire [1:0]sel;
/ description
endmodule

## Slide 41: Лабораторная работа №6
Проектирование процессорного ядра на ПЛИС
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ !!!
