ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  №  1

з курсу Схемотехніка-2 ( Периферійні пристрої )

“Організація та пристрої роботи з часом в комп’ютерах”

Стислі теоретичні відомості.

Апаратна складова система ведення часу включає в себе мікросхему трьох канального таймера Intel 8254, мікросхему годинника реального часу, 6 байтів пам’яті в сегменті BIOS, в яких зберігається значення системного годинника. Одиницею виміру системного часу є тіки – інтервал часу, який становить 1/18.2 секунди. Системний годинник зберігає значення системного часу – кількості тіків, що пройшли від початку поточної доби.

Нульовий канал мікросхеми таймеру з частотою 18.2 Гц формує сигнали  переривання IRQ0. Відповідна програма  обробки переривання виконує ведення системного годинника – тобто інкремент коду системного часу або його занулення на границі доби. Фізично системний годинник зберігається в сегменті пам’яті BIOS ( адреса сегменту 40h) зі зміщенням 6Сh.

Приклад фрагменту програми, який виконує затримку на 10 секунд ( 182 тіки)  з безпосереднім зверненням до системного годинника наведено нижче:

mov AX, 40h ;    загрузка регістру АХ сегментною адресою BIOS

mov ES, AX  ;  загрузка сегментної адреси BIOS  на сегментний регістр ES

mov EAX, es:[6Ch] ;  читання поточного значення системного часу на регістр ЕАХ

add  EAX, 182 ; обчислення значення системного часу через 10 секунд

L:  cmp EAX, es:[6Ch];  порівняння поточного та очікуваного значення системного часу

jne  L ; повернення, якщо поточний та очікуваний час не співпадають

Мікросхема годинника  реального часу  (МГРЧ) живиться від акумулятора і працює незалежно від того, чи включено комп’ютер. Мікросхема має власний кварцовий резонатор, вбудований контролер та набір 8-розрядних регістрів  R0, R1,…, під’єднаних до загальної 8-бітової шини. Дані на регістрах МГРЧ представлені в BCD ( двійково-десятковому) форматі.  На регістрах зберігаються коди поточного часу, будильника, дати, паролі.

R0 - BCD - код секунд поточного часу

R1 - BCD - код секунд будильника

R2 - BCD - код хвилин поточного часу

R3 - BCD - код хвилин будильника

R4 - BCD - код годин поточного часу

R5 - BCD - код годин будильника

R6 - BCD - код дня тиждня

R7 - BCD - код поточного дня місяця

R8 - BCD - код поточного місяця

R9 - BCD - код поточного року

Інтерфейс МГРЧ представлений двома портами з адресами 70h  та 71h в адресному просторі вводу-виводу. Перший порт дозволяє заносити на внутрішній регістр адреси (РА) номер регістру, до якого виконується звернення ( читання чи запис) по порту 71h. Останній являє собою порт доступу до внутрішньої загальної шини мікросхеми.

В якості прикладу роботи з МГРЧ нижче наведено фрагмент програми, яка виконує затримку на 10 секунд.

mov AL, 0      ;   задати адресу секундного регістру R0 мікросхеми

out  70h, AL    ;  занести адресу регістру R0 на регістр адреси мікросхеми

in  AL, 71h      ;  прочитати байт секунд поточного часу

mov BL, AL    ;  зкопіювати зчитаний байт на інший регістр

add BL, 10h     ;  додавання BCD – коду 10: обчислення очікуваного часу

daa                   ;   корекція результату додавання при роботі в BCD форматі

cmp BL, 60h    ;   порівняння очікуваного значення секунд з граничним значенням - 60

jb     N              ;   перехід, якщо очікуване значення секунд менше за 60

sub  BL, 60h    ;   віднімання BCD – коду 60

das                   ;    корекція результату віднімання при роботі в BCD форматі

N:  in  AL, 71h      ;    читання поточного значення секунд

cmp  AL,BL    ;    порівняння поточного та очікуваного значень секунд

jne  N               ;    перехід на повтор читання поточного значення секунд

Мікросхема таймера Intel 8254  включає в себе три ідентичних канали. Нульовий канал використовується для генерації сигналів переривання ведення системного часу, перший канал використовується для управління схемою регенерації динамічної оперативної пам’яті, а другий – для видачі звукових сигналі з динаміку.  На вхід кожного з каналів потупає послідовність сигналів генератора, що має частоту 1,19318 МГц. Кожен з каналів мікросхеми таймеру має ідентичну структуру: складається з 16-розрядного віднімаючого лічильника (ВЛ), буферного 16-розрядного вхідного регістру, входи кожного байту  якого під’єднано до 8-бітової шини каналу, буферного вихідного регістру, виходи кожного байту  якого під’єднано до 8-бітової шини каналу.  Установочні  входи ВЛ під’єднано до виходів вхідного регістру, а виходи – до входів вихідного буферного регістру. Крім того,  при установці в нуль ВЛ канал формує сигнал OUT.  Існує шість режимів роботи каналу таймера, що визначають правила формування вихідних сигналів OUT. Найбільше використовуваний - режим 3 - забезпечує чергування сигналів "1" і "0" рівної тривалості. При цьому після кожного установці в нуль ВЛ туди знову автоматично копіюється код з вхідного буферного регістру. При максимальному значенні коду на вхідному буферному регістрі;  216-1 , частота появи значення сигналу OUT складає 1193180/(216-1)=18,2 Гц. Саме на таку мінімально можливу частоту генерації "тиків" нульовий канал налаштований за замовчуванням.

Програмний інтерфейс мікросхеми таймера включає 4 порти, що мають адреси 40h-43h. Перші три порти підключені до шин відповідних каналів мікросхеми, а останній являє собою порт налаштування мікросхеми. Для управління робою мікросхеми в порт 43h потрібно надіслати байт налаштування В7,…,В0 що має наступний формат:

молодший біт В0 дорівнює нулю;

наступні три біти В3-В1 задають режим роботи мікросхеми  ( 000 – режим 0, 001 – режим 1, х10 – режим 2, х11 – режим 3, 100 – режим 4, 101 – режим 5 );

п’ятий та четвертий біти В5, В4 задають режим роботи буферних регістрів ( 00 – фіксація поточного коду ВЛ на вихідному буферному регістрі, 11 – послідовне читання (запис) спочатку молодшого, а потім старшого байту буферного регістру);

сьомий та шостий біти В7 і В6 задають номер каналу.

Наприклад, для налаштування нульового каналу на видачу сигналів  OUT з частотою 72.8 Гц. можна використати такий фрагмент програми:

mov AL, 00 11 011 0b ; налаштування 0-го каналу на прийом спочатку молодшого, а

out  43h, AL  ; потім старшого байту коду подільника частоти в 3-му режимі.

mov AL, 0FFh  ;  видача молодшого байту коду подільника частоти

out  40h, AL   ;

mov AL, 3Fh  ;  видача старшого байту коду подільника частоти

out   40h, AL   ;

Мікросхема таймеру використовується для формування затримок та вимірювання інтервалів часу, менших за один тік. Для цього зчитується та аналізується поточне значення ВЛ. Наприклад, потрібно сформувати затримку тривалістю 5 мкс = 5∙10-6 секунд.  За одну секунду поступає 1193180 імпульсів від генератора, відповідно, за 5 мкс кількість таких імпульсів становитиме 6. Тому програма має контролювати 6 змін значення ВЛ.

mov AL, 00 00 011 0b ;   ініціювання фіксації коду ВЛ на вихідному буф. регістрі

out   43h, AL  ;

mov AL, 00 00 011 0b ;   налаштування на послідовне читання байтів

out   43h, AL  ;   буферного регістру

in   AL, 40h  ;    читання молодшого байту ВЛ та копіювання його на регістр  BL

mov BL, AL ;

in  AL, 40h ;     читання старшого байту ВЛ та копіювання його на регістр  BН

mov BH, AL ;

sub  BX, 6    ;   обчислення очікуваного значення ВЛ

F:  mov  AL, 00 00 011 0 b ;  фіксація значення ВЛ на вихідному буф. регістрі

out   43h, AL  ;

mov AL, 00 00 011 0b ;   налаштування на послідовне читання байтів

out   43h, AL  ;   буферного регістру

in   AL, 40h  ;     читання молодшого байту поточного коду ВЛ та копіювання на DL

mov DL, AL ;

in  AL, 40h ;  читання старшого байту поточного коду ВЛ та копіювання на DН

mov DH, AL ;

cmp BX, DH ;  порівняння поточного та очікуваного кодів ВЛ

jne   F    ;   перехід на повторне читання поточного значення ВЛ

Варіанти завдань на лабораторну роботу

- Встановити будильник годинника реального часу на задане число секунд а хвилин вперед по відношенню до поточного часу і по перериванню вивести своє призвіще.

- Написати программу, яка виводить час і дату з мікросхеми годинника реального часу, а також кількість мікроскунд, на протязі яких виконувались ці дії.

- Виміряти та вивести в секундах інтервал часу між двома послідовними натисненнями на клавішу ALT з використанням мікросхеми годинника реального часу.

- Визначити та вивести на екран кількість натиснень на клавішу CTRL за заданий інтервал часу з використанням системного годинника.

- Написати програму прискорення та зупинки системного годинника. При натисненні на клавішу Н системний годинник має прискорювати свій хід, при натисненні на клавішу L – уповільнювати, S – зупиняти хід, N – відновлювати нормальний хід.

- Визначити та вивести в секундах період видачі scan-кода при утримувані клавіші на клавіатурі.

- Виконати затримку на 1 хвилину 30 секунд з використанням мікросхеми годинника реального часу.

- Вивести значення системного годинника та секунд, хвили і годин з мікросхеми годинника реального часу.

- Переставити на задане число години годинника реального часу.

- Обчислити системний час за даними з мікросхеми годинника реального часу, вивести також значення системного часу з годинника системного часу.

- Написати підпрограму формування затримки на 100 мікросекунд, визначити час виконання 105 запусків розробленої підпрограми з використанням годинника реального часу.

- Написати підпрограму формування затримки на 10 секунд з використанням системного годинника. З використанням годинника реального часу виміряти час виконання заданої кількості цих підпрограм.

- Виміряти та вивести в мікросекундах час виконання заданого фрагменту програми.

- Написати програму, яка імітує роботу системного годинника в вибраній області пам’яті з використанням 2-го каналу мікросхеми таймеру. Початкову загрузку імітатора виконати з годинника реального часу.

- Створити в пам’яті дублікат системного годинника з використанням 2-го каналу системного годинника,  без переривань відстежувати сигнали переповнення таймеру та виводити час на екран.

- Видати звуковий сигнал заданої частоти та тривалості.

- Написати програму вимірювання часу читання файлу з вінчестеру.

- Написати підпрограму формування затримки на 10 секунд з використанням годинника реального часу. З використанням системного годинника виміряти час виконання заданої кількості цих підпрограм.

- Виміряти і вивести на екран час пересилки заданого файлу на USB-накопичувач.

- З використанням мікросхеми таймеру визначити можливу кількість читань коду секунди з мікросхеми годинника реального часу.

- Визначити та вивести на екран частоту видачі сигналів на контролер DRAM мікросхемою таймера.

- Написати програму видачі звукового сигналу, причому при натисненні на клавішу H частота звукового сигналу має зростати, а при натисненні на клавішу – L частота має зменшуватися. При цьому значення частоти виводити на екран.

- Написати процедуру формування затримки від 4 мкс до 50 мс. Величина затримки має задаватися з клавіатури.

- Створити дублікат системного годинника з використанням 2-го каналу таймера. Програма має відстежувати час та виводити години, хвилини та секунди на екран. При запуску час встановлюється по годиннику реального часу.

- Написати дві програми: перша для вводу коду константи для 2-го каналу мікросхеми таймеру, друга – для визначення введенного коду та його виводу на екран. Код константи вводиться викладачем.

- Виміряти і вивести на екран час, який потрібен для читання годин, хвилин та секунд з м/с годинника реального часу.

- Виміряти з використанням годинника реального часу та вивести на екран інтервал між двома послідовними натисненнями на клавішу ALT.

- Визначити кількість натиснень на клавішу CTRL за заданий інтервал часу. Інтервал вимірювати за допомогою м/с годинника реального часу.

- Вивести на екран буфер клавіатури задану кількість разів з заданим інтервалом часу з використанням системного годинника.

- Виводити 5 раз прізвище коли поточне значення секунд співпаде зі значенням хвилин або годин.